## Slide 1
数字电路串讲
白洛琦
2024年12月18日

## Slide 2: 目录
第一章：数字逻辑基础★
第二章：逻辑代数与硬件描述语言★
第三章：逻辑门电路
第四章：组合逻辑电路★★★
第五章：锁存器与触发器★★★
第六章：时序逻辑电路分析与设计★★★
第七、八章：存储器、CPLD、FPGA
第九章：脉冲波形变换与产生
第十章：数模与模数转换器
附录：Verilog HDL与典型组合逻辑电路
题型分析
知识点汇总
例题

## Slide 3
组成
数电课程考试题型：
一、填空题；
二、逻辑化简（代数法、卡诺图法）；
三、根据电路（组合或时序）以及输入信号画波形；
四、组合逻辑电路设计与分析；
五、时序逻辑电路设计与分析（含verilog语言）；
六、综合应用题

## Slide 4
数字逻辑基础
01

## Slide 5
第一章：数字逻辑基础（基础内容，记忆）
● 1.1 数字电路与数字信号
 占空比，周期，频率，脉宽
● 1.2 数制
 进位基数，数位权值，展开多项式
 2 、 8 、 10 、 16 进制数表示方法
 二 - 十进制转换（短除法 / 连乘法），二 - 十六 / 八进制转换
● 1.3 二进制数的算术运算
 有符号数表示形式，求补操作符，数值加减运算，溢出判别
● 1.4 二进制代码
 8421 码， 2421 码， 5421 码，余 3 码，余 3 循环码，格雷码
 ASCII 码
● 1.5 二值逻辑变量与基本逻辑运算
 与，或，非，与非，或非，异或，同或
 二进制码↔格雷码
● 1.6 逻辑函数及其表示方法
 真值表，逻辑表达式，逻辑图，波形图

## Slide 6
考点一：数制之间的转换
方法：将每位数码与位权值相乘，再将它们求和。
（展开为以2为底的表达式，按十进制运算规则计算）
例1.2.1 试将二进制数 (1101.01)B 转换为十进制数。
= (13.25)D
= 123 +122 +021 +120 +02-1 +12-2
= 23 +22 +20 +2-2
= 8 +4 +1 + 0.25
1）二进制数转换成十进制数（不重要）

## Slide 7
考点一：数制之间的转换
2）十进制数转换成二进制数（重要）
方法：整数除2法，所得余数由低位到高位排列，直至商为零；
小数乘2法，所得整数位由高位到低位排列，直至小数部分为零或满足精度要求。

## Slide 8
考点一：数制之间的转换

## Slide 9
考点一：数制之间的转换

## Slide 10
考点一：数制之间的转换
每个十六进制数码与4位二进制数有一一对应关系
将十六进制数(4E6.97C)H转换为二进制数。
所以 (4E6.97C)H = (0100 1110 0110. 1001 0111 1100)B
解：
十六进制和二进制之间的转换：

## Slide 11
考点一：数制之间的转换
例1.2.7 将二进制数NB＝(1101100110110011.01)B转换为十六进制数。
“高位补零，低位补零 ”
所以 NB ＝ (D9B3.4)H
1101 1001 1011 0011 . 0100
NB：
NH：
D 9 B 3 . 4

## Slide 12
考点二：算术运算（知道概念即可）
概念
  原码：加一个符号位，其1表示负数，0表示正数（如+1000=01000；-1000=11000）
  反码：正数反码和原码一样，负数除去符号位都取反（如（-1000）=10111）
  补码：正数和原码一样，负数在其反码的基础上加1（如（-1000）=11000）
算术应用
  将加减法统一成加法，再用补码计算
  例： 1101-1011
    1101补码：01101
    -1011补码：10101
    Ans = 01101+10101 = 00010

## Slide 13
考点三：BCD码（6种）
二－十进制编码（数值编码）
（BCD码----- Binary Code Decimal）
码制
  8421码
  5421码/2421码
  余三码
  格雷码
  余三循环码
编码方式：
用4位二进制数来表示１位十进制数中的0~9十个数码

## Slide 14
考点三：BCD码（6种）
BCD码十进制数码 | 8421码 | 2421 码 | 5421 码 | 余3码 | 余3循环码
0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0011 | 0010
1 | 0001 | 0001 | 0001 | 0100 | 0110
2 | 0010 | 0010 | 0010 | 0101 | 0111
3 | 0011 | 0011 | 0011 | 0110 | 0101
4 | 0100 | 0100 | 0100 | 0111 | 0100
5 | 0101 | 1011 | 1000 | 1000 | 1100
6 | 0110 | 1100 | 1001 | 1001 | 1101
7 | 0111 | 1101 | 1010 | 1010 | 1111
8 | 1000 | 1110 | 1011 | 1011 | 1110
9 | 1001 | 1111 | 1100 | 1100 | 1010
几种常用的BCD代码
余三码/余三循环码
  余三码 = 8421码 +3
  余三循环码 = 格雷码 + 3

## Slide 15
格雷码（主要记住怎么跟二进制转换）
编码特点是：任何两个相邻代码之间仅有1位不同。
二进制码 b3b2b1b0 | 格雷码 G3G2G1G0
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 | 0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111 1110 1010 1011 1001 1000

## Slide 16
转换（纯记方法）
二进制码到格雷码的转换
（1）格雷码最高位与二进制码最高位相同。
（2）从左到右，将二进制码相邻两位相加，作为格雷码的下一位。
1—  0—  1—  1 二进制码
   
1 1 1 0 格雷码
格雷码到二进制码的转换
（1）二进制码最高位与格雷码最高位相同。
（2）将产生的每一位二进制码，与下一位相邻的格雷码相加，作为二进制码的下一位。

## Slide 17
考点四：逻辑门（★）从这里开始就有点重要了 7个门！
与
A
B
L
&
A
B
L
AB
A +Ｂ
或
A
B
L
A
B
&
L
与非逻辑符号
L = A · B
L = A+B
或非逻辑符号
L=A B +
=AB
异或逻辑符号
同或逻辑逻辑符号
L=AB+
=AB
L = A 非

## Slide 18
一些概念（虽然只是概念，但是贯穿整本书）
（1）真值表
A
B
L
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
（2）逻辑函数表达式
（3）逻辑图
A
B
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
（4）波形图

## Slide 19
总结一下
由于知识点零散，很难出现在大题，填空题前几道必出
第一章是数电领域的最最最基础知识，比如逻辑门！
后面的组合电路设计、时序电路设计、储存器、FPGA等都要用到
难度不大，记忆和掌握为主

## Slide 20
例题

## Slide 21
例题

## Slide 22
逻辑代数与硬件描述语言
02

## Slide 23
第二章：逻辑代数与硬件描述语言（★）
● 2.1 逻辑代数
逻辑代数基本定律与恒等式
代入规则，反演规则，对偶规则
代数法化简方法
● 2.2 逻辑函数的卡诺图化简法
最小项，最小项表达式
最大项，最大项表达式
卡诺图化简方法
★关键的会出题的地方：
逻辑代数化简
卡诺图的绘制和化简

## Slide 24
考点一：逻辑表达式化简（★）
基本定律和恒等式（记忆）
分配律：
A + BC = ( A + B )( A + C )
A ( B + C ) = AB + AC
重叠律：
A + A = A
A · A = A
吸收律（常用）
反演律(摩根定理)：
AB = A + B
A + B = A · B

## Slide 25
常见化简题型

## Slide 26
化简方法（4种 记忆）
并项法:
吸收法：
A + AB = A
消去法：
配项法：
A+AB=A+B

## Slide 27
考点二：卡诺图化简法（★）
最小项表达式
由若干最小项相或构成的表达式，也称为标准与-或式。
例如，A、B、C三个逻辑变量的最小项有（23＝）8个，即
、
、
、
、
、
、
、
先回忆最小项、最大项表达式
例如， A , B , C 三个逻辑变量的最大项有 2 3 = 8 个，即：
A + B + C , A + B + C , A + B + C , A + B + C ,
A + B + C , A + B + C , A + B + C , A + B + C
最大项表达式
由若干最大项相与构成的表达式，也称为标准或-与式。

## Slide 28
怎么编号？
m0
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7

## Slide 29
考题形式

## Slide 30
卡诺图化简（3步）
    1）列真值表（视情况而定，也可以直接画卡诺图）
    2）画卡诺图
    3）圈（易错）
      a.圈最大的 b.注意边界 c.关于无关项

## Slide 31
第一、二步
真值表
卡诺图
真值表 | 
A B C | Z
0 0 0 | 1
0 0 1 | 0
0 1 0 | 0
0 1 1 | 0
1 0 0 | 1
1 0 1 | 0
1 1 0 | 1
1 1 1 | 1
00
01
11
10
0
1
Z
1
1
1
1
表达式
卡诺图
L(A, B, C, D) =
(0, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15)

## Slide 32
第三步画圈（关键）
圈1原则
包围的1的个数必须是1, 2, 4, 8, or 16个。
每个1都最少要被画一次。
一个包围圈包围的方格数要尽可能多（越多越好）
注意边界处可以对折

## Slide 33
多练习

## Slide 34
多练习

## Slide 35
提醒：注意无关项
3.具有无关项的化简

## Slide 36
总结一下
简答题的两道（基本上必考）
第一道是代数化简，第二道是卡诺图化简
所以方法很关键，也很易错
主要看这两种题型即可

## Slide 37
例题

## Slide 38
逻辑门电路
03

## Slide 39
第三章：逻辑门电路
● 3.1 MOS 逻辑门电路
 输入和输出的高、低电平
 噪声容限，传输延迟，功耗，延迟 - 功耗积，扇入扇出数
 MOS 管静态特性（何时导通与截止）
 CMOS 管反相器，与非门，或非门（了解结构和特性）
 输入保护和输出缓冲电路
 CMOS 漏极开路门 (OD) ，三态门，传输门基本特性和原理
● 3.5 逻辑描述中的几个问题
 正负逻辑变换，等效符号
● 3.6 逻辑门电路使用中的几个实际问题
 门电路接口问题，多余输入端的处理

## Slide 40
先说特点
本章内容涉及到原理较多，
详细介绍了逻辑门电路的内部结构
反相器、与非门、或非门、传输门、三态门、漏极开路门
与模电交相辉映，内容很棒、干活很多

## Slide 41
考点一：高、低电平概念的深入
(1)输入和输出的高、低电平
输出高电平的下限值
VOH(min)
输入低电平的上限值 VIL(max)
输入高电平的下限值 VIH(min)
输出低电平的上限值
VOL(max)
输出
高电平
+
V
DD
V
OH
(
min
)
V
OL
(
max
)
G
1
门
v
O
范围
v
O
输出
低电平
输入
高电平
V
IH
(
min
)
V
IL
(
max
)
+
V
DD
G
2
门
v
I
范围
输入
低电平
v
I

## Slide 42
常考例题

## Slide 43
噪声容限（知道定义即可）
驱动门
负载门
VNH —当前级门输出高电平的最小
值时允许负向噪声电压的最大值。
负载门输入高电平时的噪声容限：
VNH =VOH(min)－VIH(min)
(2)输入噪声容限：在保证输出电平不变的条件下，输入电平允许波动的范围。它表示门电路的抗干扰能力.
0
1
0
VNL —当前级门输出低电平的最大值时允许正向噪声电压的最大值
负载门输入低电平时的噪声容限：
VNL =VIL(max)－VOL(max)

## Slide 44
扇入扇出（知道定义即可）
扇入与扇出数
扇入数 NI ：逻辑门的输入端个数
扇出数 NO ：能带同类门电路输入端的最大数目
拉电流 IOH ：驱动门输出高电平时，被拉出的电流
灌电流 IOL ：驱动门输出低电平时，被灌入的电流

## Slide 45
扇入扇出
1
0
1
电流方向?
灌电流
IIL
IOL
IIL
…
= nIIL
0
1
0
电流方向?
拉电流
IIH
IOH
…
= nIIH
IIH
(b)带拉电流负载
负载门
驱动门
如NOH≠ NOL则取两者的最小值为门的扇出系数
(a)带灌电流负载

## Slide 46
考点二：传输延时时间（会看图即可）
传输延迟时间
表征门电路开关速度参数，即输出信号相对于输入信号作用的延迟时间
tpHL ：输出 H→L 的时间
tpLH ：输出 L→H 的时间
平均传输延迟时间：
t pd= （t pHL +t pLH）/2

## Slide 47
考点三：接口问题（比大小）
驱动电路 负载电路
（1） VOH(min) ≥ VIH(min)
（2） VOL(max) ≤ VIL(max)
（4） IOL(max) ≥ IIL(total)
IOH(max) ≥ IIH(total)
（3）
驱动门
负载门

## Slide 48
总结一下（每一种门的特点）
CMOS反相器
与非门
或非门
CMOS传输门结构和工作原理
三态输出门电路逻辑符号
EN
A
L
2CMOS漏极开路输出门电路
B
A
L
漏极
.
电路结构

## Slide 49
总结一下
填空题必考
重在对概念的理解，比如一些固定的符号含义
对常见的逻辑门电路有基本了解
CMOS反相器特点？ 静态功耗非常低（因为电流小）
传输门特点？ 结构简单，用于数据选择/分配器、触发器等
缓冲电路？ 输入端和输出端都接一个反相器来缓冲
漏极开路门特点？ 输出端开路，实现“线与”功能
三态输出门特点？ 输出可以高阻态，用于总线传输

## Slide 50
例题

## Slide 51
组合逻辑电路
04
真正重要的才刚刚开始

## Slide 52
第四章：组合逻辑电路（★★★）
● 4.1 组合逻辑电路的分析
 输出逻辑表达式→化简→列真值表→画波形图→功能评述
● 4.2 组合逻辑电路的设计
 确定 I/O 变量→列真值表→写逻辑表达式→化简→画电路
● 4.3 组合逻辑电路中的竞争和冒险
 竞争冒险概念，判断方法，消除方法
● 4.4 常用组合逻辑集成电路
 编码器： CD4532 优先编码器
 译码器：
74HC139 二 - 四线译码器， 74HC138 三 - 八线译码器，
74HC42 二 - 十进制译码器， 74HC4511 七段显示译码器
 数据选择器： 74HC151 八选一选择器
 数值比较器： 74HC85 四位数值比较器
 半加器、全加器、超前进位： 74LS283 四位超前进位加法器
● 4.5 组合可编程电路
 与阵列与或阵列表示方法

## Slide 53
考点一：组合逻辑电路分析

## Slide 54
考点一：组合逻辑电路分析

## Slide 55
考点一：组合逻辑电路分析
根据已知逻辑电路，经分析确定电路的逻辑功能。
逻辑电路
逻辑功能
步骤：
1）由逻辑图写出各输出端的逻辑表达式；
2）化简和变换逻辑表达式；
3）列出真值表；
4）根据真值表或逻辑表达式，经分析最后确定其功能。

## Slide 56
举例

## Slide 57
步骤一
解：1）根据逻辑电路写出各输出端的逻辑表达式，并进行化简和变换。
X = A

## Slide 58
步骤二
2）列写真值表
真值表
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Z
Y
X
C
B
A
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0

## Slide 59
步骤三：观察（到底怎么观察啊）
个人建议：见多识广
举几个例子

## Slide 60
观察一
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Z
Y
X
C
B
A
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
对输入的二进制码求反码。最高位为符号位，0表示正数，1表示负数，正数的反码与原码相同；负数的数值部分是在原码的基础上逐位求反。

## Slide 61
观察二
功能评述
由真值表可看出，在输入 3 个变量中只要有 2 个或 2 个以上变量为 1 ，
则输出为 1 。电路功能概括为：三变量多数表决器

## Slide 62
观察三

## Slide 63
观察四

## Slide 64
考点二：组合逻辑电路的设计

## Slide 65
考点二：组合逻辑电路的设计
根据实际逻辑问题，求出所要求逻辑功能的最简单逻辑电路。
逻辑问题
逻辑电路
步骤：
1）逻辑抽象：
根据实际逻辑问题的因果关系确定输入、输出变量，并定义逻辑状态的含义；
2）根据逻辑描述列出真值表；
3）由真值表写出逻辑表达式；
4）根据所用器件，化简和变换逻辑表达式；
5）由逻辑表达式画出逻辑图。

## Slide 66
举例
试设计一个码转换电路，将 4 位格雷码转换为自然二进制码。可以采用任何逻辑门电路来实现
逻辑抽象
设输入变量为 G3 , G2 , G1 , G0 为格雷码，
输出变量 B3 , B2 , B1 , B0 为自然二进制码

## Slide 67
步骤二
列真值表

## Slide 68
步骤三
用卡诺图化简输出函数和变换

## Slide 69
步骤四
画出逻辑图

## Slide 70
举例（题目长了怎么办）
例2 楼顶水箱供水示意图中，L1和L2是为水箱供水的水泵。A、B、C为三个水位检测元件。当水面低于检测元件时，检测元件输出高电平；水面高于检测元件时，检测元件输出低电平。
试设计水泵控制电路，要求：
当水位高于C时，两水泵均停止工作。
当水位高于B低于C时，仅L1运行。
当水位高于A低于B时，仅L2运行。
当水位低于A时，L1和L2同时运行。
水位检测器
水泵
L1
A
B
L2
C
水箱
水阀

## Slide 71
举例（化繁为简）
解：（1） 逻辑抽象
解：（2）根据题意列出真值表
解：（3）用卡诺图简化得简化后的逻辑表达式
（4）由逻辑表达式画出逻辑图
B
L2
L1
A
C
真值表 | 
A B C | L2 L1
0 0 0 | 
0 0 1 | 
0 1 0 | 
0 1 1 | 
1 0 0 | 
1 0 1 | 
1 1 0 | 
1 1 1 | 
0
1
1
0
1
1
0
0
x
x
x
x
x
x
x
x

## Slide 72
总结一下
考点一：组合逻辑电路分析
考点二：组合逻辑电路的设计
这两个一定要掌握，必考大题且分值很大

## Slide 73: 组合电路
分析与设计
  分析
    1）确定元件
    2）写出表达式
    3）列出真值表
    4）观察表述
A
B
Y
C
X
X = AC
Y = C)+BC = BC + +
A | B | C | X | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1bit全减器

## Slide 74
设计
  1）逻辑抽象
  2）列出真值表
  3）简化
  4）写出表达式
  5）画出电路图
问题：
4.29.某足球评委会一位教练三个足球迷构成，对裁判员的判决进形表决，当满足以下条件时通过
a.三个或三个以上通过
b.二人同意，其中一人为教练
逻辑抽象：事件A:={足球迷1同意} ，事件B:={足球迷2同意} ，……
事件D:={教练同意} ，
事件X:={通过决议}
a = ABC + ABD + BCD b = AD + BD + CD ;
简化： X = a+b = AD + CD + BD +ABC
X = = ……
AB\CD | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  | 1 | 
01 |  | 1 | 1 | 
11 |  | 1 | 1 | 1
10 |  | 1 | 1 | 

## Slide 75
考点三：竞争与冒险
消去竞争冒险的方法
发现并消除互补变量
增加乘积项，避免互补项相加
输出端并联电容器

## Slide 76
方法一

## Slide 77
举例
B = C = 0时
为消掉AA，变换逻辑函数式为
)
)(
(
C
A
B
A
L
+
+
=
可能出现竞争冒险。
A
A
L
=
BC
B
A
AC
L
+
+
=

## Slide 78
方法二（观察是否有相切）

## Slide 79
举例
C
B
AC
L
+
=
0
1
A
0
0
0
1
0
1
1
1
L
B
C
00
01 11 10
AB
0
1
A
0
0
0
1
0
1
1
1
L
B
C
00
01 11 10

## Slide 80
典型组合逻辑电路放在最后进行说明

## Slide 81
总结一下
第四大题：组合逻辑电路分析
第五大题：组合电路应用设计
方法很重要

## Slide 82
锁存器与触发器
05

## Slide 83
第五章：锁存器与触发器（★★★）
● 5.1 双稳态存储单元电路
● 5.2 锁存器
 SR 、 D 锁存器原理， 74HC373 八 D 锁存器
● 5.3 触发器的电路结构和工作原理
 D 触发器原理， 74HC74 双 D 触发器
● 5.4 触发器的逻辑功能
 D 、 T 、 T' 、 SR 、 JK 功能表，特性方程
 功能转换

## Slide 84
特点
第三大题画波形图常考
在时序逻辑电路设计中会出现

## Slide 85
考点一：锁存器
基本SR锁存器
b.国标逻辑符号
a.电路图
或非门构成的基本SR锁存器的特性表
S | R | Qn | Qn+1 | 锁存器状态
0 | 0 | 0 | 0 | 保持
0 | 0 | 1 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 0 | 清零
0 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 置位
1 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 0 | × | 不确定

## Slide 86
D锁存器
国标逻辑符号
E | D | Qn+1 | 功能
0 | x | Qn | 保持
1 | 0 | 0 | 置0
1 | 1 | 1 | 置1

## Slide 87
画波形
已知S和R的波形，试画出Q和Q对应的波形（假设原始状态Q＝0 ）。

## Slide 88
画波形图
设初始状态为Q =1

## Slide 89
考点二：触发器
锁存器---对脉冲电平敏感的存储电路，在特定输入脉冲电平作用下改变状态。
触发器---对脉冲边沿敏感的存储电路，在时钟脉冲的上升沿或下降沿的变化瞬间改变状态。
CP
CP

## Slide 90
触发器（重点是知道怎么工作，特性方程是啥）
1. D触发器
2. JK触发器
3. T触发器
4. T′触发器
D 触发器
JK 触发器
T 触发器
RS 触发器
5. SR触发器

## Slide 91
D触发器
1）特性表
D | Qn | Qn+1
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
2）特性方程
Qn+1 = D

## Slide 92
JK触发器
翻 转
1
0
0
1
1
1
1
1
置 1
1
1
0
1
0
0
1
1
置 0
0
0
0
1
1
1
0
0
状态不变
0
1
0
1
0
0
0
0
说 明
Qn+1
Qn
K
J
2）特性表
特性方程
J K Qn+1
0 0 Qn
0 1 0
1 0 1
1 1 Qn
JK触发器真值表

## Slide 93
T触发器
特性方程
逻辑符号
特性表
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
T

## Slide 94
T′触发器
逻辑符号
特性方程

## Slide 95
SR触发器

## Slide 96
总结一下
每种触发器的原理和特性表要清楚
重点是画波形图

## Slide 97
例题

## Slide 98
例题

## Slide 99
例题

## Slide 100
例题

## Slide 101
时序逻辑电路分析与设计
06

## Slide 102
第六章：时序逻辑电路分析与设计（★★★）
● 6.1 时序逻辑电路的基本概念
● 6.2 同步时序逻辑电路的分析
 代数法：写输出、激励、状态方程组→列状态表→画状态图或时
序图→描述功能
 表格法：写输出、激励→列次态真值表→列状态表→画状态图或
时序图→描述功能
 米利型，穆尔型区别
● 6.3 同步时序逻辑电路的设计
 确定 I/O 变量→画原始状态图→状态化简→状态编码→确定触发
器→写输出、激励方程→画逻辑图→检查自启动
● 6.4 异步时序逻辑电路的分析
 写时钟，输出和激励方程→列次态方程 / 次态真值表→列状态表
→画状态图 / 时序图→描述功能→检查自启动

## Slide 103
先说特点
跟第四章很像，先讲分析，后讲设计
也是采用固定的方法进行分析
第六大题必考

## Slide 104
考点一：同步时序逻辑电路的分析
一般步骤
3. 确定电路的逻辑功能.
2. 列出状态转换表或画出状态图和时序图；
1. 根据给定的时序电路图，写出逻辑方程组：
输出方程；
各触发器的激励方程;
状态方程: 将每个触发器的驱动方程代入其特性方程得到状态方程.

## Slide 105
一些概念要事先理解
输出方程：O＝h(I，S)
激励方程：E＝f(I，S)
状态方程：Sn+1＝g(I，Sn)
表达输出信号与输入信号、状态变量的关系式
表达激励信号与输入信号、状态变量的关系式
表达存储电路从现态到次态的转换关系式
米利（Mealy）型电路
输出方程：O＝h(I，S)
穆尔（Moore）型电路
输出方程：O＝h(S)

## Slide 106
举例
试分析如图所示时序电路的逻辑功能

## Slide 107
第一步
（1）方程组
输出方程组： Z0=Q0 Z1=Q1 Z2=Q2
激励方程组：

## Slide 108
第二步：将触发器的驱动方程代入其特性方程得状态方程
输出方程组： Z0=Q0 Z1=Q1 Z2=Q2
激励方程组：
D 触发器的特性方程：
将激励方程代入D 触发器的特性方程得状态方程

## Slide 109
第三步：根据状态方程组和输出方程列出转换真值表
1 1 0
1 1 1
1 0 0
1 1 0
0 1 0
1 0 1
0 0 1
1 0 0
1 1 0
0 1 1
1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1
0 0 0
状态转换真值表
输出方程组：
状态方程组：
Z0=Q0 Z1=Q1 Z2=Q2

## Slide 110
第四步：画状态图
1 1 0
1 1 1
1 0 0
1 1 0
0 1 0
1 0 1
0 0 1
1 0 0
1 1 0
0 1 1
1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1
0 0 0
状态转换真值表

## Slide 111
状态转换图长什么样子
0 0 / 1
1 1 / 0
1 1 / 0
1 0 / 0
1 0 / 0
0 1 / 0
0 1 / 0
0 0 / 0
1 1
1 0
0 1
0 0
A=1
A=0
现态 | 次态／输出 | 
 | X=0 | X=1
a | a / 0 | b / 0
b | a / 0 | c / 0
c | a / 1 | c / 0

## Slide 112
考点二：同步时序逻辑电路的设计
1. 画原始状态图和原始状态表
2. 状态化简-----求出最简状态图
3. 选择触发器类型，求电路的激励方程和输出方程
4. 画出逻辑图并检查自启动能力

## Slide 113
听起来很抽象--举个例子
设计一个串行数据检测器。电路的输入信号X是与时钟脉冲同步的串行数据，其时序关系如下图所示。输出信号为Z；要求电路在X信号输入出现110序列时，输出信号Z为1，否则为0。

## Slide 114
举例
输入变量：X，输出变量：Z，
状态定义：
a —— 初始状态;
b—— X输入第一个1后;
c —— X连续输入两个1后;
设计一个串行数据检测器。电路的输入信号X是与时钟脉冲同步的串行数据，其时序关系如下图所示。输出信号为Z；要求电路在X信号输入出现110序列时，输出信号Z为1，否则为0。

## Slide 115
举例
（2）建立原始状态图和原始状态表
现态 | 次态／输出 | 
 | X=0 | X=1
a | a / 0 | b / 0
b | a / 0 | c / 0
c | a / 1 | c / 0
b
a
0/0
c
1/0
1/0
0/0
1/0
0/1

## Slide 116
举例
（3）状态分配（编码）
令 a = 00，b = 01，c = 10
b
a
0/0
c
1/0
1/0
0/0
1/0
0/1
01
00
0/0
10
1/0
1/0
0/0
1/0
0/1

## Slide 117
举例
（4）选择触发器类型，求激励方程和输出方程（关键步骤）
01
00
0/0
10
1/0
1/0
0/0
1/0
0/1
Q1n Q0n | Q1n+1 Q0n+1 ／Z | 
 | X=0 | X=1
00 | 00 / 0 | 01 / 0
01 | 00 / 0 | 10 / 0
10 | 00 / 1 | 10 / 0
状态转换真值表及激励信号
D0
D1
激励
Z
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
次态
现态
入
出
0
1
0

## Slide 118
举例
其实本质还是卡诺图化简求逻辑表达式
状态转换真值表及激励信号
D0
D1
激励
Z
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
次态
现态
入
出
0
1
0
1
1
x
00
01
11
10
0
1
D1
x
1
x
00
01
11
10
0
1
D0
x
00
01
11
10
0
1
Z
1
x
x

## Slide 119
举例
不要忘了检查自启动

## Slide 120: 同步时序电路分析
1）确定电路与元件类型，米里/摩尔 JK/D ?
2）写出输出方程，驱动方程与激励方程
3）联立得出状态方程
4）得出真值表 5）得出状态转换表
6）得出转换图
：
：
：
Q1Q0 | /Y | 
Q1Q0 | A=0 | A=1
00 | 00/0 | 10/0
01 | 00/1 | 11/1
11 | 00/0 | 01/0
10 | 00/0 | 11/0
Q1Q0 |  | 
Q1Q0 | A=0 | A=1
00 | 00/0 | 10/0
01 | 00/1 | 11/1
11 | 00/0 | 01/0
10 | 00/0 | 11/0
：Z=
00
10
11
01
0/0
1/0
0/1
1/1
1/0
0/0
0/0
1/0

## Slide 121: 同步时序电路设计
逻辑抽象
简化状态图
a
d
c
b
0/0
1/0
1/1
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
NULL
1
110
11
e
1101
Sn | Sn+1/Y | 
 | 0 | 1
a | a | b
b | a | c
c | d | c
d | a | e/1
e | a | c
Sn | Sn+1/Y | 
 | 0 | 1
a | a | b
b | a | c
c | d | c
d | a/1 | b

## Slide 122
状态分配
状态方程（真值表）
驱动方程（观察法）
00
10
11
01
1/0
1/1
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
NULL
1
110
11
Sn（Q1Q0 ） | Sn+1/Y | 
 | 0 | 1
00 | 00 | 01
01 | 00 | 10
11 | 11 | 10
10 | 00 | 01/1
= X +
= X +
1 =D2
如果是JK触发器？
例如：
+

## Slide 123
总结一下
每一步要干什么，记住方法
一个是分析
一个是设计
过程繁琐，但是考试的时候是以每一小问的形式呈现的
不会真正上去走一遍完整的过程

## Slide 124
例题

## Slide 125
例题

## Slide 126
例题

## Slide 127
半导体储存器
07

## Slide 128
FPGA和CPLD
08

## Slide 129
第七章、第八章：存储器、CPLD、FPGA
● 7.1 只读存储器
 了解 ROM 基本结构， AT27C010 ROM 芯片
 掌握 ROM 实现组合逻辑电路功能的方法
● 7.2 随机存取存储器
 了解 SRAM ， SSRAM ， DRAM 组成原理
 掌握容量扩展方法
● 8.1 CPLD
 与、或阵列实现组合逻辑
 触发器可实现时序逻辑
● 8.2 FPGA
 LUT 实现组合逻辑， LUT 的组成
 触发器可实现时序逻辑

## Slide 130
存储器相关概念
  字长（位数/位宽）：一个存储单元二值信息 数量
  字数：字的格数，2^n
  地址：每个字的编号
  存储容量=位数×字数
可编程逻辑器件

## Slide 131
存储阵列
地
址
译
码
器
输出控制电路
数据输出
地址输入
允许输出

## Slide 132
0
1
=0
=1
=1
=1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
记忆方法：
交点处有二极管相当存1，无二极管相当存0。
输出使能控制 OE | 地址 A1A0 | 内容 D3D2D1D0
0 | 0 0 | 1 0 1 1
0 | 0 1 | 1 1 0 1
0 | 1 0 | 0 1 0 0
0 | 1 1 | 1 1 1 0
1 | x x | 高阻

## Slide 133
例题

## Slide 134
例题

## Slide 135
脉冲波形的变换和产生
09

## Slide 136
数模与模数转换器
0
10

## Slide 137
第九章：脉冲波形的变换和产生
● 9.1 单稳态触发器
 了解原理
 了解影响脉宽和最大频率的因素
 用途：定时、延迟、频率计等
● 9.2 施密特触发器
 了解原理，电平敏感
 了解影响正、负阈值的因素
 用途：波形整形、抗干扰等
● 9.3 多谐振荡器
 了解原理
 了解影响振荡周期的因素

## Slide 138
第十章：数模与模数转换器
● 10.1 DAC
 倒 T 形电阻网络 D/A 转换器原理
 参考电压与量程范围的关系
 AD7533 集成 D/A 芯片的应用
 单极性和双极性
 影响指标的因素
● 10.2 ADC
 并行比较型，逐次比较型，双积分型原理
 参考电压和量程范围的关系
 ADC0809 集成 A/D 芯片的应用
 影响指标的因素

## Slide 139
DAC
ADC
单稳态电路
  脉冲宽度 t = 0.7RC
  应用：延时 定时
施密特触发电路
  应用：波形变化 整型抗干扰
倒梯形网络计算公式
分辨率： 最小电压/最大电压 = 或
模拟电压等级数 =
权电流计算公式

## Slide 140
多谐振荡器
SRAM与DRAM
 | SRAM | DRAM
存储信息 | 触发器 | 电容
破坏性读出 | 否 | 是
需要刷新 | 不要 | 需要
送行列地址 | 同时送 | 分两次送
运行速度 | 快 | 慢
集成度 | 低 | 高
发热量 | 大 | 小
存储成本 | 高 | 低

## Slide 141
Verilog HDL
与典型组合逻辑电路
0
0

## Slide 142
先说Verilog，重要性无需多言
行为描述方式：
使用always 语句，内部类似C语言
数据流描述方式：
assign语句描述，主要用于对组合逻辑电路建模。
结构描述（门级描述）方式：
使用内部元件对电路描述。主要用于层次化设计中。
三种方法： 注意这三种方法是并行存在、互相独立！

## Slide 143
基本框架

## Slide 144
门级描述（使用前提是知道电路图）
多输入门：and、nand、or、nor、xor、xnor
多输出门：not、buf
三态门：bufif0、bufif1、notif0、notif1
多输入门的一般引用格式为：
Gate_ name <instance> (OutputA, Input1, Input2,…, InputN);
and A1（out，in1，in2，in3）；
xnor NX1（out，in1，in2，in3，in4）；

## Slide 145
举例
module addbit (a, b, ci, sum, co);
input a, b, ci;
output sum, co;
wire a, b, ci, sum, co, n1, n2, n3;
xor u0(n1, a, b,)，
u1(sum, n1, ci);
and u2(n2, a, b)，
u3(n3, n1, ci);
or (co, n2, n3);
endmodule
1位全加器

## Slide 146
数据流建模（使用前提是知道逻辑表达式）
其实知道逻辑表达式也就意味着知道了电路图
但是数据流建模效率更高
数据流建模使用的连续赋值语句，由关键词assign开始描述逻辑表达式。
一般用法如下： assign 变量名＝表达式；
assign Y = (~S & D0) | (S & D1);

## Slide 147
数据流建模用到哪些运算符？
?:
条件运算符
{ }
连接运算符
<<, >>
逻辑移位运算符
==, !=, ===, !==
相等与全等运算符
<, >, <=, >=
关系运算符（双目）
!, &&, ||
逻辑运算符
&, ~&, |,~|, ^,^~ or ~^
缩位运算符(单目）
~,&,|,^,^~or~^
位运算符
+, -, *, /, %
算术运算符
所含运算符
运算符分类

## Slide 148
举例
module mux2to1_dataflow(D0, D1, S, Y );
input D0, D1, S;
output Y;
wire Y ;
//下面是逻辑功能描述
assign Y = (~S & D0) | (S & D1); //表达式左边Y必须是wire型
endmodule
端口类型说明
电路结构描述
数据类型说明

## Slide 149
举例
module mux2x1_df (D0, D1, S, L);
input D0, D1, S;
output L;
assign L = S ? D1 : D0;
endmodule
例：用条件运算符描述了一个2选1的数据选择器
条件运算符：如果S＝1，则输出L＝D1；
否则 L＝D0

## Slide 150
易错（什么是线网型）
注意，assign 语句只能对wire型变量进行赋值，所以等号左边变量名的数据类型必须是wire型。
变量的数据类型
寄存器型
线网型
线网类：是指输出始终根据输入的变化而更新其值的变量,它一般指的是硬件电路中的各种物理连接。
例：线网型变量L的值由与门的驱动信号a和b所决定，即L＝a&b。a、b的值发生变化，线网L的值会立即跟着变化。

## Slide 151
行为级建模
常用语句：
1. always语句结构及过程赋值语句
2. 条件语句（if-else）
3. 多路分支语句（case-endcase）
4. for循环语句（例如 for 等）
casex和casez

## Slide 152
框架
always @(事件控制表达式)
begin：块名
块内局部变量的定义；
过程赋值语句（包括高级语句）;
end
always后面紧跟两种类型：电平敏感和边沿触发。
电平敏感事件：
Verilog HDL中用关键词posedge（上升沿）和negedge（下降沿）进行说明，这就是边沿触发事件。
always @(posedge clk)
@(negedge clk)
always @(D, S)

## Slide 153
阻塞型过程赋值与非阻塞型过程赋值
赋值算符(＝) ：阻塞型过程赋值算符
前一条语句没有完成赋值过程之前，后面的语句不可能被执行。
赋值算符(<＝) ：非阻塞型过程赋值算符
一条非阻塞型赋值语句的执行，并不会影响块中其它语句的执行

## Slide 154
例题
◎补写代码：
1、补写端口类型input、output
2、补写数据类型wire、reg
3、补写上升/下降沿触发
4、补写状态转换
5、其他补写

## Slide 155
例题
补写数据类型wire、reg
补写上升/下降沿

## Slide 156
例题
补写状态转换

## Slide 157
例题

## Slide 158
例题

## Slide 159
例题

## Slide 160
例题

## Slide 161
总结一下
要掌握基本框架和常见语句，
关键语句其实没有太大变化
If case state=3’d1 Q=Q+1’d1 ……
接下来通过各种典型组合逻辑电路深入了解Verilog

## Slide 162
附录：典型组合逻辑电路
数电的魅力所在
各种小集成逻辑电路
重在理解基本原理
基本记住典型芯片的功能表

## Slide 163
典型组合逻辑电路
编码器
译码器/数据分配器
数据选择器
数值比较器
算术运算电路
6.5.1 寄存器和移位寄存器
6.5.2 计数器

## Slide 164
编码器
优先编码器CD4532的示意框图
输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  | 
EI | I7 | I6 | I5 | I4 | I3 | I2 | I1 | I0 | Y2 | Y1 | Y0 | GS | EO
0 | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | × | × | × | × | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | × | × | × | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | × | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Slide 165
Verilog行为级描述（两种方法）
module encoder8to3_bh( //Verilog 2001, 2005 module port syntax
input EI， //使能输入端
input [7:0] I， //8个输入端
output reg [2:0] Y，//3个输出端， always中的输出变量须为reg型
output reg GS, EO //输出标志端，使能输出端);
always @(EI, I)
begin
if (EI==0) begin Y = 3’d0; GS=0； EO = 0；end
else //当EI=1时，实现优先编码器的功能
begin
GS=1； EO = 0； //编码器的输入信号有效时，设定GS、GO的输出值
if(I[7]) Y = 3’d7; else //只要I的最高位等于1，就执行该语句
if(I[6]) Y = 3’d6; else
if(I[5]) Y = 3’d5; else
if(I[4]) Y = 3’d4; else
if(I[3]) Y = 3’d3; else
if(I[2]) Y = 3’d2; else
if(I[1]) Y = 3’d1; else
if(I[0]) Y = 3’d0;
else begin Y = 3’d0; GS=0；EO = 1；end //处理编码器输入信号无效的情况
end
end
endmodule

## Slide 166
casex

## Slide 167
译码器
1.了解三种译码器
二进制译码器 、BCD 译码器（二—十进制译码器） 、显示译码器
2.详细掌握74HC138和74HC139结构
3.了解译码器的应用（实现逻辑功能）
4.用译码器构成数据分配器

## Slide 168
译码器
输 入 |  |  | 输 出 |  |  | 
E | A1 | A0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3
1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
功能表

## Slide 169
译码器
逻辑符号
3线 - 8线译码器（74HC138）
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
×
×
×
×
×
0
1
1
1
1
1
1
1
1
×
×
×
1
X
×
1
1
1
1
1
1
1
1
×
×
×
×
1
×
A2
E3
输 出
输 入
A1
A0

## Slide 170
Verilog行为级描述
module decoder3to8_bh( //Verilog 2001, 2005 module port syntax
input [2:0] A， //3个输入端
input En， //1个使能输入端
output reg [7:0] Y //8个输出端
);
integer k; //声明一个整型变量k
always @(A, En) //Verilog 2001, 2005 syntax
begin
Y = 8’b1111_1111; //设置译码器输出的默认值
for(k = 0; k <= 7; k = k+1) //下面的if-else语句循环8次
if ((En==1) && (A== k) )
Y[k] = 0; //当使能En=1时，根据输入A进行译码
else
Y[k] = 1; //处理使能无效或输入无效的情况
end
endmodule

## Slide 171
译码器最重要的特点
逻辑图
逻辑函数表达式
仔细观察逻辑表达式
可以发现译码器的输出包含输入函数的全部最小项！
基于这一点用该器件能够方便地实现逻辑函数与后面的数据分配器
.
.
.
当E3 =1 ， 时

## Slide 172
举例
用一片74HC138实现函数

## Slide 173
举例
首先将函数式变换为最小项之和的形式

## Slide 174
以及数据分配器
数据分配器：相当于多输出的单刀多掷开关，是将公共数据线上的数据按需要送到不同的通道上去的逻辑电路。

## Slide 175
数据分配器
0
1
0
1
1
0
1
0
0

## Slide 176
数据选择器（特点？）
功能表和逻辑函数表达式
选择输入 |  | 输 出
S1 | S0 | Y
0 | 0 | D0
0 | 1 | D1
1 | 0 | D2
1 | 1 | D3
功能表

## Slide 177
数据选择器的应用

## Slide 178
Verilog语言描述（行为描述方式）
module mux4to1_bh(D, S, Y); //Verilog 1995 module port syntax
input [3:0] D;
input [1:0] S;
output reg Y;
always @(D, S)
if (S == 2’b00) Y = D[0];
else if (S== 2’b01) Y = D[1];
else if (S== 2’b10) Y = D[2];
else Y = D[3];
endmodule
选择输入 |  | 输 出
S1 | S0 | Y
0 | 0 | D0
0 | 1 | D1
1 | 0 | D2
1 | 1 | D3

## Slide 179
数值比较器
74HC85
74HC85是4位数值比较器
74HC85的示意框图

## Slide 180
原理
真值表
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
FA=B
FA<B
FA>B
B
A
输 出
输 入

## Slide 181
扩展：串联与并联
高位片
输出
低位片
B3A3~B0A0
B7A7~B4A4
B11A11~B8A8
B15A15~B12A12
B3A3~B0A0
B7A7~B4A4
B11A11~B8A8
B15A15~B12A12
输出

## Slide 182
Verilog?

## Slide 183
半加器与全加器
半加器
全加器

## Slide 184
原理
真值表
A | B | S | C
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1

## Slide 185
超前进位加法器

## Slide 186
Verilog（这里采用层次化建模，实践中最常用的方式）

## Slide 187
第一步：造一个半加器
结构简单，可以现推电路图
方法：列真值表然后卡诺图化简

## Slide 188
第二部：用造出的半加器组成全加器

## Slide 189
第三步：全加器的扩展

## Slide 190
寄存器
例: 时序脉冲产生器。电路如图所示。画出 Q0～Q3波形，分析逻辑功能。

## Slide 191
寄存器（知道芯片引脚含义和功能即可）
并行输出
左移串行输入
右移串行输入
并行输入
左移串行输出
右移串行输出

## Slide 192
寄存器
DI3
DI2
DI1
DI0
DI3*
DI2*
DI1*
DI0*
↑
×
×
H
H
H
H
×
×
×
×
↑
H
×
L
H
H
L
×
×
×
×
↑
L
×
L
H
H
H
×
×
×
×
↑
×
H
H
L
H
L
×
×
×
×
↑
×
L
H
L
H
×
×
×
×
×
×
×
L
L
H
L
L
L
L
×
×
×
×
×
×
×
×
×
L
D3
D2
D1
D0
左移DSL
右移DSR
S0
S1
并行输入
时钟
CP
串行输入
控制
信号
清零
输 出
输 入
功能
清零
保持
右移
右移
左移
左移
置数

## Slide 193
举例
例: 时序脉冲产生器。电路如图所示。画出 Q0～Q3波形，分析逻辑功能。

## Slide 194
举例
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
Q0
Q3
Q2
Q1

## Slide 195
Verilog行为级描述
module shift74x194_beh ( //Verilog 2001, 2005 syntax
input S1, S0, //选择输入端口声明
input Dsl, Dsr, //串行数据输入
input CP, CR, //时钟和清零输入
input [3:0] D, //并行数据输入
output reg [3:0] Q //输出端口及变量的数据类型声明,最左侧是Q3
);
always @ (posedge CP, negedge CR) //Verilog 2001, 2005 syntax
if (~CR) Q <= 4'b0000; //实现异步清零功能
else
case ({S1,S0})
2'b00: Q <= Q; //输出保持不变
2‘b01: Q <= {Q[2:0], Dsr}; //右移，外部输入移至Q0
2'b10: Q <= {Dsl, Q[3:1]}; //左移 ，外部输入移至Q3
2'b11: Q <= D; //并行置数
endcase
endmodule

## Slide 196
计数器

## Slide 197
举例
集成4位二进制同步加计数器74LVC161功能表
输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  | 
清零 | 预置 | 使能 |  | 时钟 | 预置数据输入 |  |  |  | 计 数 |  |  |  | 进位
 |  | CEP | CET | CP | D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | TC
L | × | × | × | × | × | × | × | × | L | L | L | L | L
H | L | × | × | ↑ | D3 | D2 | D1 | D0 | D3 | D2 | D1 | D0 | *
H | H | L | × | × | × | × | × | × |  | 保 | 持 |  | *
H | H | × | L | × | × | × | × | × |  | 保 | 持 |  | *
H | H | H | H | ↑ | × | × | × | × |  | 计 | 数 |  | *

## Slide 198
举例
例：分析下图所示的时序逻辑电路，试画出其状态图和在CP脉冲作用下Q3、Q2、Q1、Q0的波形，并指出计数器的模是多少？

## Slide 199
举例
例 用74LVC161构成十进制加计数器。
(a) 反馈清零法：利用异步置零输入端，在M进制计数器的计数过程中，跳过M-N个状态，得到N进制计数器的方法。
(b) 反馈置数法:利用同步置数端，在M进制计数器的计数过程中，跳过M-N个状态，得到N进制计数器的方法。

## Slide 200
举例，怎么求模？
1
1
CP
1
1
1
CP
1
0 1 1 0
1
1
CP
1

## Slide 201
Verilog行为级描述
输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  | 
清零 | 预置 | 使能 |  | 时钟 | 预置数据输入 |  |  |  | 计 数 |  |  |  | 进位
 |  | CEP | CET | CP | D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | TC
L | × | × | × | × | × | × | × | × | L | L | L | L | L
H | L | × | × | ↑ | D3 | D2 | D1 | D0 | D3 | D2 | D1 | D0 | *
H | H | L | × | × | × | × | × | × |  | 保 | 持 |  | *
H | H | × | L | × | × | × | × | × |  | 保 | 持 |  | *
H | H | H | H | ↑ | × | × | × | × |  | 计 | 数 |  | *

## Slide 202
举例

## Slide 203
举例

## Slide 204
举例

## Slide 205
举例

## Slide 206
举例

## Slide 207: 总结
第一章 数字逻辑基础
了解数字信号的特点及表示方法
掌握常用二——十、二——八、二——十六进制之间的转换
理解有权码和无权码，掌握8421BCD码，了解格雷码的转换方法
掌握基本逻辑运算与、或、非、同或、异或运算，记住各自的运算符号和逻辑符号
掌握逻辑问题的四种表达方法及其相互转化（真值表、函数表达式、逻辑图、波形图）
第二章 逻辑代数基础
熟悉常用逻辑代数的基本定律，反演规则、对偶规则
掌握各种不同形式的逻辑函数表达式之间的变换：与或式、或与式、与非－与非式、或非－或非式、最小项标准式、卡诺图表示
掌握逻辑函数的卡诺图化简、带无关项化简
第三章 逻辑门
了解CMOS和TTL逻辑门电路的传输特性和各项技术参数：输入输出高低电平、噪声容限、传输延时、功耗（CMOS的静态功耗几乎为0）等；
了解CMOS电路与TTL电路的各自特点：CMOS电路的功耗较低，噪声容限较大，但TTL电路的速度较快；
正确理解COMS反相器、COMS与非门、COMS或非门、传输门的结构和原理；
了解三态门电路的工作原理；
了解OD门（漏极开路门电路）的工作原理，以及“线与”的含义；
理解TTL兼容的含义。

## Slide 208
第四章 组合逻辑电路的分析与设计
掌握用逻辑门构成的组合电路的分析方法――4个步骤；
掌握用逻辑门构成的组合电路的设计方法――4个步骤；
了解竞争冒险现象的原因以及消除竞争冒险的办法；
掌握优先编码器和译码器的定义和功能，会利用译码器加上逻辑门实现逻辑函数；
掌握数据选择器其定义和功能（能列出其功能表），会利用选择器器实现逻辑函数
正确理解数值比较器的功能及应用；
掌握一位半加器和一位全加器的功能；
会阅读常用MSI组合器件功能表；考试中用到的所有中规模逻辑器件均会给出功能表和逻辑框图，注意高低有效电平
掌握以上所有器件的功能扩展
第五章 触发器
熟练掌握RS锁存器、D锁存器的功能以及特征方程
理解边沿触发器的工作特点
D触发器、JK触发器、 T触发器的功能，掌握其逻辑符号、特征方程、功能表、状态转换图
依据电路画出波形：注意异步清零、异步置位、触发器的有效沿

## Slide 209
第七、八章 存储器及可编程逻辑器件
掌握半导体存储器地址、字、位、存储容量等基本概念；
了解存储器的基本分类，以及各自的特点：SRAM、DRAM；
正确理解存储器扩展中的位数扩展和字数扩展；
了解PLD的分类，以及其内部结构与基本工作原理；
了解CPLD与FPGA的不同。
第九章 脉冲波形的产生与变换
熟悉多谐振荡器、单稳态、施密特电路的工作原理以及应用；
第十章 模数与数摸转换器
理解DAC和ADC的技术指标
掌握倒T形电阻网络D/A转换器的工作原理及相关计算：给定参考电压和二进制数，能够计算出输出电压幅度
掌握并行比较、逐次比较、双积分A/D转换器的工作原理及工作特点；
给定模拟电压和参考电压，能够计算出二进制数

## Slide 210
个人感悟
整本书涉及的知识点很多，
有逻辑代数 偏数学，有CMOS门电路 偏模电，
有Verilog 偏语言，有大规模可编程门阵列 偏实践。
但是最核心的部分还是第四、五、六章
由于知识应用过于灵活，可能会出现复习完了但是题目不会做的情况
想要速通，主要是把精力放在：
1.每个组合逻辑电路的功能和功能表
（编码器、译码器、数据选择器、加法器、锁存器、触发器、（移位）寄存器、（多功能）计数器）
2.组合逻辑电路的分析与设计
3.时序逻辑电路的分析和设计